# LE SATELLITE PLANCK

## Synthèse : la mission « Planck »

Les astrophysiciens tirent des informations précieuses de l’étude du rayonnement électromagnétique en provenance de l’Univers tout entier. Le satellite PLANCK a été conçu pour détecter une partie de ce rayonnement afin de mieux connaître l’origine de l’Univers.

Les documents utiles à la résolution sont donnés en ci-dessous.

À l’aide des documents et en utilisant vos connaissances, rédiger, en 30 lignes maximum, une synthèse argumentée répondant à la problématique suivante :

« Comment les informations recueillies par le satellite Planck permettent-elles de cartographier ″l’Univers fossile″ ? »

Pour cela, présenter le satellite Planck et sa mission. Préciser ensuite les principales caractéristiques du rayonnement fossile (source, nature, intensité et direction, longueur d'onde dans le vide au maximum d’intensité λmax). Justifier alors l’intérêt de réaliser des mesures hors de l'atmosphère et conclure enfin sur la problématique posée, en expliquant notamment le lien entre cartographie du rayonnement et cartographie de l’Univers.

DOCUMENTS DE L’EXERCICE I

Document 1 : Découverte du rayonnement fossile

| En 1965, afin de capter les signaux de l'un des premiers satellites de télécommunication, deux jeunes radioastronomes du laboratoire de la Bell Telephone, Penzias et Wilson, entreprennent d'utiliser une antenne de 6 mètres installée sur la colline de Crawford, à Holmdel (USA). À leur grande surprise, les deux scientifiques tombent sur un étrange bruit de fond radio venant de toutes les directions du ciel. La très faible intensité du signal détecté ne varie ni au fil du jour, ni au cours des saisons. Ce signal est étranger au Soleil et à la Voie Lactée. Penzias et Wilson viennent de détecter le « rayonnement fossile ». Ils reçoivent le prix Nobel en 1978. |  |
| --- | --- |
| Très vite, le rayonnement fossile procurera la « première image de l’Univers ». Il lèvera le voile sur une époque cruciale : quelques centaines de milliers d’années après le Big Bang. À cette époque, des grumeaux de matière sont déjà assemblés afin de constituer les embryons de nos galaxies. À force d’analyse et de déduction, les spécialistes sont parvenus à retracer ce qu’a pu être le parcours du rayonnement cosmique : L’Univers a rapidement été composé de matière "ionisée" dans laquelle la lumière ne se propage pas ; les grains de lumière, les photons, se heurtent aux particules, sans cesse absorbés puis réémis en tout sens. Le cosmos se comporte alors comme un épais brouillard. Puis l’Univers se dilate, la température s’abaisse. Pour une valeur de la température de l’ordre de 3×103 K, les électrons s’assemblent aux protons. On entre alors dans l’ère de la matière neutre : les charges électriques s’apparient et se compensent. Les atomes se créent. L’Univers devient transparent : quelques centaines de milliers d’années après le Big Bang, le rayonnement émis par l’Univers se comportant comme un corps noir peut alors se propager librement. Le rayonnement fossile détecté de nos jours a ainsi cheminé pendant près de quatorze milliards d’années. Durant cette période, l’Univers s’est dilaté, expliquant ainsi que le rayonnement fossile perçu à l’heure actuelle correspond au rayonnement émis par un corps noir à la température de 3 K. D’après http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosbig/decouv/xcroire/rayFoss/niv1_1.htm |

Document 2 : Atmospheric opacity versus wavelength (Opacité de l’atmosphère en fonction de la longueur d’onde)

D’après Wikipedia

Document 3 : Matière et rayonnement

- Loi de Wien : λmax.T = A

A est une constante telle que A = 2,9 mm.K

λmax est la longueur d’onde dans le vide au maximum d’intensité émise par le corps noir de température T.

- L’intensité du rayonnement émis par une source dépend de sa densité de matière.

Document 4 : Domaines du spectre électromagnétique en fonction de la longueur d’onde (échelle non respectée)

Document 5 : Lancement du satellite Planck

Le satellite Planck a été lancé le 14 mai 2009 par Ariane 5 depuis le Centre Spatial Guyanais à Kourou. Les premières observations du ciel ont commencé le 13 août 2009 pour 15 mois de balayage du ciel sans interruption.

Planck balaie l’intégralité du ciel et fournit une cartographie du rayonnement cosmique fossile.

Le signal détecté varie légèrement en fonction de la direction d’observation.

L’analyse du signal permet de révéler l’inhomogénéité de l’Univers primordial. Ces observations donnent des informations uniques sur l’origine et l’assemblage des galaxies, et permettent de tester différentes hypothèses sur le déroulement des premiers instants qui ont suivi le Big Bang.

D’après des communiqués de presse du CNES

# LE SATELLITE PLANCK

Exemple de synthèse :

Le satellite Planck a été mis en orbite, en 2009, par Ariane 5. Il est équipé de différents capteurs permettant de détecter le rayonnement fossile. Par un balayage systématique du ciel, il a pour mission de recueillir des informations sur l'origine de l'Univers et l'assemblage des galaxies.

Le rayonnement fossile détecté par le satellite est un rayonnement électromagnétique émis par l’Univers, se comportant comme un corps noir, quelques centaines de milliers d’années après le Big-Bang. Ce rayonnement provient de toutes les directions du ciel avec une intensité constante dans le temps.

A cause de la dilatation de l'Univers, ce rayonnement correspond aujourd'hui au rayonnement d'un corps à la température de 3K.

D'après la loi de Wien, . Ce rayonnement a donc une longueur d'onde dans le vide de l'ordre de 1 mm. Il s'agit donc d'un rayonnement à la frontière entre infrarouge et ondes radio (document 4).

Les rayonnements de cette longueur d'onde sont presque totalement absorbés par l’atmosphère terrestre, comme l’indique le document 2. Cela explique l'intérêt de placer les capteurs hors de l'atmosphère pour réaliser la cartographie de l'Univers.

Le rayonnement fossile a été émis par l’Univers primitif lorsqu’il est devenu transparent. L’intensité de ce rayonnement, capté par le satellite Planck, dépend de la densité de l’univers primitif dans la direction pointée. Cette observation permet donc de mesurer les inhomogénéités de densité de matière de l’Univers quelques centaines de milliers d’années après le Big-Bang, et d’en dresser une véritable carte.

Points clés :

Présentation du satellite (année et lieu de lancement par exemple)				0,25 point

De sa mission : recueillir des informations sur l'origine de l'Univers				0,25 point

Source : l’Univers primitif devenu transparent, se comportant comme un corps noir. 		0,25 point

Nature : rayonnement électromagnétique.							0,25 point

Intensité et direction : intensité constante au cours du temps, provient de toutes les

directions du ciel.

0, 5 point

Longueur d’onde dans le vide : Corps noir à 3K => Valeur de la longueur d'onde λmax = 1 mm

(loi de Wien).

Rayonnement à la frontière entre IR et onde radio.						1 point

L'atmosphère est totalement opaque à la longueur d'onde λ = 1 mm

- Nécessité de capter ce rayonnement hors atmosphère 					0, 5 point

Conclusion :

Capter le rayonnement fossile dans toutes les directions donne des informations sur

sa source, l’univers fossile, donc d’en dresser une carte présentant les inhomogénéités

(ou « grumeaux ») selon la direction d’observation.						0, 75 point

Soin apporté à la rédaction									0, 25 point

# Text boxes

Rayons (

IR

Micro-ondes

Ondes Radio

UV

Visible

Rayons X

( (m)

1

10-11

10-3

8x10-7

4x10-7

10-8